информация

# к проекту приказа Министерства регионального развития Российской Федерации «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» (в редакции, размещенной на сайте Минрегиона 21 марта 2011 г.)

В таблице № 3. «Базовые значения нормируемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций для зданий высотой до 75 м, Rотр, м2·°С/Вт» приведены требования к минимальному значению приведенного сопротивления теплопередаче отдельных элементов и конструкций наружных ограждений здания, при этом базовые значения нормируемого сопротивления теплопередаче окон и балконных дверей, витрин и витражей уменьшены по сравнению с действующими нормами (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»).

| Здания и помещения | Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут | Сопротивление теплопередаче окон и балконных дверей, витрин и витражей, Rотр, м2·°С/Вт |
| --- | --- | --- |
|  |  | СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» | Проект приказа Минрегионразвития (от 21 марта 2011 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Жилые здания, гостиницы, общежития, поликлиники, лечебные учреждения, школы, дома-интернаты, детские дошкольные учреждения, хосписы | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 0,30 0,45 0,60 0,70 0,75 0,80 | 0,40 0,50 0,55 0,60 0,65 0,65 |
| 2. Общественные, кроме перечис-ленных выше, административного назначения (офисы), сервисного обслуживания и культурно-досуговые, склады | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 | 0,40 0,50 0,55 0,60 0,65 0,65 |

# При этом базовые значения снижены для регионов с холодным климатом (причем, где холоднее, тем больше снижение), в которых наибольший расход энергии на отопление и требуется, соответственно повышенная теплоизоляция всех ограждающих конструкций зданий, как светопрозрачных, так и непрозрачных.

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ (Статья 11. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, п.2.3), предлагаем ввести с 2011г. следующие значения сопротивления теплопередачи для окон и балконных дверей зданий и сооружений различного назначения класса В «высокий»:

| Здания и помещения | Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут | Сопротивление теплопередаче окон и балконных дверей, витрин и витражей, Rотр, м2·°С/Вт |
| --- | --- | --- |
|  |  | СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» | Здания класса В «высокий» |
|  |  |  | с 2011г. | с 2016г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Жилые здания, гостиницы, общежития, поликлиники, лечебные учреждения, школы, дома-интернаты, детские дошкольные учреждения, хосписы | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 0,30 0,45 0,60 0,70 0,75 0,80 | 0,56 0,70 0,80 0,85 0,90 0,95 | 0,60 0,75 0,85 0,95 1,00 1,05 |
| 2. Общественные, кроме перечис-ленных выше, административного назначения (офисы), сервисного обслуживания и культурно-досуговые, склады | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 | 0,50 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 | 0,55 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 |

# В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 г. № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» базовые значения нормируемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций должны быть пересчитаны:

«…с января 2011 г. (на период 2011 – 2015 годов) – не менее чем на 15 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2016 г. (на период 2016 – 2020 годов) – не менее чем на 30 процентов по отношению к базовому уровню и с 1 января 2020 г. – не менее чем на 40 процентов по отношению к базовому уровню».

На примере г. Москвы рассмотрим изменение величины сопротивления теплопередаче по отношению к базовому уровню. Для условий г. Москвы базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче окон составляет Rотр=0,53 м2·°С/Вт (для г. Москвы ГСОП = 4943, определено по методике, изложенной в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

| Период | Значение Rотр для оконного блока, м2·°С/Вт |
| --- | --- |
| Базовое значение (г. Москва) | 0,53 |
| 2011–2015 | 0,61 |
| 2016–2020 | 0,69 |
| 2020 и далее | 0,74 |

Постановлением Правительства Москвы от 5 октября 2010 г. № 900-ПП «О повышении энергетической эффективности жилых, социальных и общественно-деловых зданий в городе Москве и внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 9 июня 2009 г. № 536-ПП» значение приведенного сопротивления теплопередаче окон и балконных наружных дверей с 01.10.2010 г. повышено до 0,8.

Сборочные предприятия (производители оконных, дверных блоков, готовых конструкций) наряду с ведущими строительными организациями (в их числе домостроительные комбинаты Москвы и Московской области: ДСК-1, ДСК-2, «ПиК – профиль», СУ-155, «Рузский дом» и др.) уже комплектуют новые жилые здания изделиями в соответствии с требованиями Постановления Правительства Москвы от 5 октября 2010 г. № 900-ПП.

Следует отметить, что в нормах EnEV 2012 планируется минимальное значение коэффициента теплопередачи Uw окна равное 1,1 Вт/м2К – что соответствует российским значениям сопротивления теплопередачи ~ 0,9 м².ºС/Вт. Кроме того, следует учитывать, что средняя температура отопительного периода в Европе составляет +5ºС, а расчетная расчетная температура наружного воздуха составляет всего минус 15°С. В России климат совершенно другой. Например, для г. Москвы расчетная температура составляет: –28°С, для Санкт-Петербурга –26°С, для Новосибирска –39°С, не говоря о местностях с более суровым климатом. Таким образом, требования по теплозащитным свойствам светопрозрачных ограждающих конструкций, планируемые к введению в данном документе существенно ниже соответствующих аналогичных требований европейских стандартов и о гармонизации требований отечественных и европейских стандартов речи быть не может.

Принятие приказа Минрегионразвития в редакции, опубликованной на сайте ведомства, негативно отразится на развитии отрасли, не выполняются указы Президента и проведение политики на экономию энергоресурсов, а вложения компаний в освоение производства инновационных видов продукции и продвижение на рынке энергосберегающих светопрозрачных ограждающих конструкций не будут компенсированы.

В настоящее время отрасль готова в необходимых объемах поставлять на объекты строительства светопрозрачные ограждающие конструкции, удовлетворяющие повышенным требованиям по энергосбережению и при необходимости может в кратчайшие сроки нарастить производственные мощности.

При этом технологическая база отрасли полностью готова удовлетворить даже европейские требования по уровню теплозащиты светопрозрачных ограждающих конструкций.

Исходя из вышеизложенного, имеются все необходимые условия для корректировки базовых значений нормируемого сопротивления теплопередаче окон и балконных дверей, витрин и витражей в сторону повышения и гармонизации данных требований с требованиями нормативных документов Евросоюза.